## Slide 1
Capítulo 9 Gerenciamento
de rede
Nota sobre o uso destes slides ppt:
Estamos disponibilizando estes slides gratuitamente a todos
(professores, alunos, leitores). Eles estão em formato do
PowerPoint para que você possa incluir, modificar e excluir
slides (incluindo este) e o conteúdo do slide, de acordo com
suas necessidades. Eles obviamente representam muito
trabalho da nossa parte. Em retorno pelo uso, pedimos apenas
o seguinte:
Se você usar estes slides (por exemplo, em sala de aula)
sem muita alteração, que mencione sua fonte (afinal, gostamos
que as pessoas usem nosso livro!).
Se você postar quaisquer slides sem muita alteração em um
site Web, que informe que eles foram adaptados dos (ou talvez
idênticos aos) nossos slides, e inclua nossa nota de direito
autoral desse material.
Obrigado e divirta-se! JFK/KWR
Todo o material copyright 1996-2009
J. F Kurose e K. W. Ross, Todos os direitos reservados.
© 2010 Pearson. Todos os direitos reservados.
slide <number>
Notes: <number>

## Slide 2: Capítulo 9: Gerenciamento de rede
Objetivos do capítulo:
introdução ao gerenciamento de rede
  motivação
  principais componentes
estrutura de gerenciamento de rede da Internet
  MIB: base de informações de gerenciamento
  SMI: linguagem de definição de dados
  SNMP: protocolo para gerenciamento de rede
  segurança e administração
serviços de apresentação: ASN.1
Notes: <number>

## Slide 3: Capítulo 9: Esboço
O que é gerenciamento de rede?
a estrutura de gerenciamento padrão da Internet
  estrutura de informações de gerenciamento: SMI
  base de informações de gerenciamento: MIB
  operações do protocolo SNMP e mapeamentos de transporte
  segurança e administração
ASN.1
Notes: <number>

## Slide 4: O que é gerenciamento de rede?
sistemas autônomos (ou “rede”): centenas ou milhares de componentes de hardware/software interagindo
outros sistemas complexos exigindo monitoração e controle:
  avião a jato
  usina nuclear
  outros?
“Gerenciamento de rede inclui a implantação, integração e coordenação do hardware, software e elementos humanos para monitorar, testar, contar, configurar, analisar, avaliar e
controlar a rede e os recursos para atender os requisitos de tempo real, desempenho operacional e Qualidade de Serviço a um custo razoável."
Notes: <number>

## Slide 5: Infraestrutura para gerenciamento de rede
agente
dados
agente
dados
agente
dados
agente
dados
dispositivo gerenciado
dispositivo gerenciado
dispositivo gerenciado
dispositivo gerenciado
entidade gerenciadora
dados
protocolo de
gerenciamento
de rede
Definições:
dispositivos gerenciados contêm objetos gerenciados
cujos dados são reunidos em uma Management Information Base (MIB)
Notes: <number>

## Slide 6: Padrões de gerenciamento de rede
OSI CMIP
Common Management Information Protocol
projetado nos anos 1980: o padrão unificado de gerenciamento de rede
muito lentamente padronizado
SNMP: Simple Network Management Protocol
raízes da Internet (SGMP)
começou simples
implantado e adotado rapidamente
crescimento: tamanho, complexidade
atualmente: SNMP V3
padrão de fato de gerenciamento de rede
Notes: <number>

## Slide 7: Capítulo 9: Esboço
O que é gerenciamento de rede?
a estrutura de gerenciamento padrão da Internet
  estrutura de informações de gerenciamento: SMI
  base de informações de gerenciamento: MIB
  operações do protocolo SNMP e mapeamentos de transporte
  segurança e administração
ASN.1
Notes: <number>

## Slide 8: Visão geral do SNMP: 4 partes básicas
Management Information Base (MIB):
  armazenamento de informações distribuído com dados de gerenciamento de rede
Structure of Management Information (SMI):
  linguagem de definição de dados para objetos MIB
protocolo SNMP
  transporta informações de objeto e comandos entre gerenciador e gerenciado
capacidades de segurança e administração
  principal acréscimo no SNMPv3
Notes: <number>

## Slide 9: SMI: linguagem de definição de dados
finalidade: sintaxe e semântica de dados de gerenciamento bem definidos, não ambíguos
tipos de dados básicos:
  diretos, chatos
OBJECT-TYPE
  tipo de dados, status, semântica do objeto gerenciado
MODULE-IDENTITY
  reúne objetos relacionados em módulo MIB
Tipos de dados básicos
INTEGER
Integer32
Unsigned32
OCTET STRING
OBJECT IDENTIFIED
IPaddress
Counter32
Counter64
Guage32
Time Ticks
Opaque
Notes: <number>

## Slide 10: MIB do SNMP
OBJECT TYPE:
OBJECT TYPE:
OBJECT TYPE:
objetos especificados via SMI
construção OBJECT-TYPE
Módulo MIB especificado via SMI
MODULE-IDENTITY
(100 MIBs padronizadas, mais específica do fornecedor)
MODULE
Notes: <number>

## Slide 11: SMI: Exemplos de objeto e módulo
OBJECT-TYPE: ipInDelivers
MODULE-IDENTITY: ipMIB
ipInDelivers OBJECT TYPE
SYNTAX Counter32
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
“o número total de datagramas
de entrada entregues com
sucesso aos protocolos do usuário IP (incluindo ICMP)”
::= { ip 9}
ipMIB MODULE-IDENTITY
LAST-UPDATED “941101000Z”
ORGANZATION “IETF SNPv2
Working Group”
CONTACT-INFO
“ Keith McCloghrie
……”
DESCRIPTION
“o módulo MIB para gerenciar
implementações IP e ICMP, mas
excluindo seu gerenciamento de
rotas IP.”
REVISION “019331000Z”
………
::= {mib-2 48}
Notes: <number>

## Slide 12: Exemplo de MIB: módulo UDP
ID do Objeto Nome Tipo Comentários
1.3.6.1.2.1.7.1 UDPInDatagrams Counter32 # total de datagramas
entregues neste nó
1.3.6.1.2.1.7.2 UDPNoPorts Counter32 # datagramas sem entrega
sem apl. na portl
1.3.6.1.2.1.7.3 UDInErrors Counter32 # datagramas sem entrega
todos os outros motivos
1.3.6.1.2.1.7.4 UDPOutDatagrams Counter32 # datagramas enviados
1.3.6.1.2.1.7.5 udpTable SEQUENCE uma entrada para cada porta
em uso pela apl., dá # de porta
e endereço IP
Notes: <number>

## Slide 13: Nomeação do SNMP
pergunta: Como nomear cada objeto padrão possível (protocolo, dados, mais..) em cada padrão de rede possível??
resposta: ISO Object Identifier:
  nomeação hierárquica de todos os objetos
  cada ponto de ramo tem nome e número
1.3.6.1.2.1.7.1
ISO
ISO-ident. Org.
US DoD
Internet
udpInDatagrams
UDP
MIB2
gerenciamento
Notes: <number>

## Slide 14: Árvore de identificador de objeto ISO
Verifique em www.alvestrand.no/harald/objectid/top.html
Notes: <number>

## Slide 15: Protocolo SNMP
Duas formas de transportar informações e comandos MIB:
agente
dados
dispositivo gerenciado
entidade gerenciadora
resposta
agente
dados
dispositivo gerenciado
entidade gerenciadora
msg de trap
requisição
modo requisição/resposta
modo trap
Notes: <number>

## Slide 16: Protocolo SNMP: tipos de mensagem
Notes: <number>

## Slide 17: Segurança e administração do SNMP
criptografia: DES-criptografar mensagem SNMP
autenticação: calcular e enviar MIC(m,k): calcular hash (MIC) sobre mensagem (m), chave de segredo compartilhado (k)
proteção contra reprodução: usar nonces
controle de acesso baseado em visões
  entidade SNMP mantém banco de dados de direitos de acesso, diretrizes para diversos usuários
  próprio banco de dados acessível como objeto gerenciado!
Notes: <number>

## Slide 18: Capítulo 9: Esboço
O que é gerenciamento de rede?
a estrutura de gerenciamento padrão da Internet
  estrutura de informações de gerenciamento: SMI
  base de informações de gerenciamento: MIB
  operações do protocolo SNMP e mapeamentos de transporte
  segurança e administração
o problema da apresentação: ASN.1
Notes: <number>

## Slide 19: O problema da apresentação
P: A cópia perfeita de memória a memória resolve o “problema da comunicação”?
R: Nem sempre!
problema: diferentes formatos de dados e convenções de armazenamento
struct {
char code;
int x;
} test;
test.x = 256;
test.code=‘a’
a
00000001
00000011
a
00000011
00000001
test.code
test.x
test.code
test.x
formato do hosp. 1
formato do hosp. 2
Notes: <number>

## Slide 20: Um problema de apresentação da vida real:
Notes: <number>

## Slide 21: Problema da apresentação: soluções em potencial
1. Remetente aprende formato do destinatário. Remetente traduz para formato do destinatário. Remetente envia.
      analogia do mundo real?
      prós e contras?
2. Remetente envia. Destinatário aprende formato do remetente. Destinatário traduz para formato local do destinatário
      analogia do mundo real?
      prós e contras?
3. Remetente traduz formato independente do hospedeiro. Envia. Destinatário traduz para formato local do destinatário.
      analogia do mundo real?
      prós e contras?
Notes: <number>

## Slide 22: Resolvendo o problema de apresentação
1. Traduzir formato do hospedeiro local para formato independente do hospedeiro
2. Transmitir dados no formato independente do hosp.
3. Traduzir formato independente do hospedeiro para formato do hospedeiro remoto
Notes: <number>

## Slide 23: ASN.1: Abstract Syntax Notation 1
Padrão ISO X.680
  bastante usado na Internet
  como comer vegetais, isso é “bom para você”!
tipos de dados definidos, construtores de objetos
  como SMI
BER: Basic Encoding Rules
  especificar como objetos de dados definidos por ASN.1 serão transmitidos
  cada objeto transmitido tem codificação Tipo, Tamanho, Valor (TLV)
Notes: <number>

## Slide 24: Codificação TLV
Ideia: dados transmitidos são autoidentificáveis
  T: tipo de dado, um dos tipos definidos do ASN.1
  L: tamanho dos dados em bytes
  V: valor dos dados, codificados de acordo com padrão ASN.1
1
2
3
4
5
6
9
Boolean
Integer
Bitstring
Octet string
Null
Object Identifier
Real
Valor de Tag Tipo
Notes: <number>

## Slide 25: Codificação TLV: exemplo
Valor, 5 octetos (chars)
Length, 5 bytes
Tipo = 4, string de octeto
Valor, 259
Length, 2 bytes
Tipo=2, inteiro
Notes: <number>

## Slide 26: Gerenciamento de rede: resumo
gerenciamento de rede
  extremamente importante: 80% do “custo” da rede
  ASN.1 para descriptação de dados
  protocolo SNMP como ferramenta para transportar informações
gerenciamento de rede: mais arte do que ciência
  o que medir/monitorar
  como responder a falhas?
  correlação/filtragem de alarme?
Notes: <number>