## Slide 1
Capítulo 5 Camada de enlace
e redes locais
Nota sobre o uso destes slides ppt:
Estamos disponibilizando estes slides gratuitamente a todos
(professores, alunos, leitores). Eles estão em formato do
PowerPoint para que você possa incluir, modificar e excluir
slides (incluindo este) e o conteúdo do slide, de acordo com
suas necessidades. Eles obviamente representam muito
trabalho da nossa parte. Em retorno pelo uso, pedimos apenas
o seguinte:
Se você usar estes slides (por exemplo, em sala de aula)
sem muita alteração, que mencione sua fonte (afinal, gostamos
que as pessoas usem nosso livro!).
Se você postar quaisquer slides sem muita alteração em um
site Web, que informe que eles foram adaptados dos (ou talvez
idênticos aos) nossos slides, e inclua nossa nota de direito
autoral desse material.
Obrigado e divirta-se! JFK/KWR
Todo o material copyright 1996-2009
J. F Kurose e K. W. Ross, Todos os direitos reservados
© 2010 Pearson. Todos os direitos reservados.
slide <number>
Notes: <number>

## Slide 2: Capítulo 5: A camada de enlace
Objetivos do capítulo:
entender os princípios por trás dos serviços da camada de enlace de dados:
  detecção e correção de erro
  Compartilhamento de um canal de broadcast: acesso múltiplo
  endereçamento da camada de enlace
  transferência de dados confiável, controle de fluxo: feito!
instanciação e implementação de várias tecnologias da camada de enlace
Notes: <number>

## Slide 3: Camada de enlace
5.1 Introdução e serviços
5.2 Detecção e correção de erros
5.3 Protocolos de acesso múltiplo
5.4 Endereçamento na camada de enlace
5.5 Ethernet
5.6 Comutadores de camada de enlace
5.7 PPP
5.8 Virtualização de enlace: MPLS
5.9 Um dia na vida de uma solicitação de página Web
Notes: <number>

## Slide 4: Camada de enlace: introdução
Alguma terminologia:
hospedeiros e roteadores são nós
canais de comunicação que se conectam a nós adjacentes pelo caminho de comunicação são enlaces
  enlaces com fio
  enlaces sem fio
  LANs
pacote na camada-2 é um quadro, encapsula datagrama
Camada de enlace de dados tem a
responsabilidade de transferir um datagrama de um nó ao nó adjacente por um enlace.
Notes: <number>

## Slide 5: Serviços da camada de enlace
enquadramento, acesso ao enlace:
  encapsula datagrama no quadro, incluindo cabeçalho, trailer
  acesso ao canal de meio compartilhado
  endereços “MAC” usados nos cabeçalhos de quadro para identificar origem, destino
    diferente do endereço IP!
entrega confiável entre nós adjacentes
  já aprendemos a fazer isso (Capítulo 3)!
  raramente usado em enlace com pouco erro de bit (fibra, alguns pares trançados)
  enlaces sem fio: altas taxas de erro
    P: Por que confiabilidade em nível de enlace e fim a fim?
Notes: <number>

## Slide 6
controle de fluxo:
  controle entre nós de emissão e recepção adjacentes
detecção de erro:
  erros causados por atenuação de sinal, ruído.
  receptor detecta presença de erros:
    pede ao remetente para retransmitir ou descarta quadro
correção de erro:
  receptor identifica e corrige erro(s) de bit sem lançar mão da retransmissão
half-duplex e full-duplex
  com half-duplex, os nós nas duas extremidades do enlace podem transmitir, mas não ao mesmo tempo
Notes: <number>

## Slide 7: Onde é implementada a camada de enlace?
em todo e qualquer hosp.
camada de enlace implementada no “adaptador” (ou placa de interface de rede, NIC)
  placa Ethernet, placa PCMCI, placa 802.11
  implementa camada de enlace, física
conecta aos barramentos de sistema do hospedeiro
combinação de hardware, software, firmware
contro- lador
física
transmissão
cpu
memória
barramento
hospedeiro
(p. e., PCI)
placa adaptadora de rede
esquema do hospedeiro
aplicação
transporte
rede
enlace
enlace
física
Notes: <number>

## Slide 8: Comunicação entre adaptadores
lado emissor:
  encapsula datagrama no quadro
  inclui bits de verificação de erro, rdt, controle de fluxo etc.
lado receptor
  procura erros, rdt, controle de fluxo etc.
  extrai datagrama, passa para camada superior no lado receptor
contro- lador
contro- lador
hosp. de origem
hosp. de destino
datagrama
datagrama
datagrama
quadro
Notes: <number>

## Slide 9: Camada de enlace
5.1 Introdução e serviços
5.2 Detecção e correção de erros
5.3 Protocolos de acesso múltiplo
5.4 Endereçamento na camada de enlace
5.5 Ethernet
5.6 Comutadores de camada de enlace
5.7 PPP
5.8 Virtualização de enlace: MPLS
5.9 Um dia na vida de uma solicitação de página Web
Notes: <number>

## Slide 10: Detecção de erros
EDC = Bits de detecção e correção de erros (redundância)
D = Dados protegidos por verificação de erro, podem incluir campos de cabeçalho Detecção de erro não 100% confiável!
  protocolo pode perder alguns erros, mas raramente
  maior campo EDC gera melhor detecção e correção
Notes: <number>

## Slide 11: Verificação de paridade
Paridade de único bit:
Detecta erros de único bit
Paridade bidimensional:
Detecta e corrige erros de único bit
Notes: <number>

## Slide 12: Soma de verificação da Internet (análise)
Emissor:
trata conteúdo do segmento como sequência de inteiros de 16 bits
soma de verificação: adição (soma no complemento de 1) do conteúdo do segmento
emissor colocar valor da soma de verificação no campo de soma de verificação UDP
Receptor:
calcula soma de verificação do segmento recebido
verifica se soma de verificação calculada é igual ao valor do campo de soma de verificação:
  NÃO – erro detectado
  SIM – nenhum erro detectado. Mas pode haver erros, apesar disso?
Objetivo: detectar “erros” (p. e., bits invertidos) no pacote transmitido (nota: usada somente na camada de transporte)
Notes: <number>

## Slide 13: Soma de verificação: verificação de redundância cíclica
veja bits de dados, D, como um número binário
escolha padrão de bits r + 1 (gerador), G
objetivo: escolher r bits de CRC, R, tal que
  <D,R> exatamente divisível por G (módulo 2)
  receptor sabe G, divide <D,R> por G. Se resto diferente de zero: erro detectado!
  pode detectar todos os erros em rajada menores que r + 1 bits
muito usada na prática (Ethernet, 802.11 WiFi, ATM)
Notes: <number>

## Slide 14: Exemplo de CRC
Queremos:
  D . 2r XOR R = nG
de modo equivalente:
  D . 2r = nG XOR R
de modo equivalente:
se dividirmos D . 2r por G, queremos resto R
R = resto[ ]
D . 2r
G
Notes: <number>

## Slide 15: Camada de enlace
5.1 Introdução e serviços
5.2 Detecção e correção de erros
5.3 Protocolos de acesso múltiplo
5.4 Endereçamento na camada de enlace
5.5 Ethernet
5.6 Comutadores de camada de enlace
5.7 PPP
5.8 Virtualização de enlace: MPLS
5.9 Um dia na vida de uma solicitação de página Web
Notes: <number>

## Slide 16: Enlaces e protocolos de acesso múltiplo
Dois tipos de “enlaces”:
ponto a ponto
  PPP para acesso discado
  enlace ponto a ponto entre comutador Ethernet e hospedeiro
broadcast (fio ou meio compartilhado)
  Ethernet à moda antiga
  HFC anterior
  LAN sem fio 802.11
fio compartilhado (p. e.,
Ethernet cabeado)
RF compartilhada
(p. e., WiFi 802.11)
RF compartilhada
(satélite)
humanos em uma festa
(ar e acústica compartilhados)
Notes: <number>

## Slide 17: Protocolos de acesso múltiplo
único canal de broadcast compartilhado
duas ou mais transmissões simultâneas por nós: interferência
  colisão se o nó recebe dois ou mais sinais ao mesmo tempo
protocolo de acesso múltiplo
algoritmo distribuído que determina como os nós compartilham canal, ou seja, determinam quando o nó pode transmitir
comunicação sobre compartilhamento de canal deve usar o próprio canal!
  nenhum canal fora-de-banda para coordenação
Notes: <number>

## Slide 18: Protocolo de acesso múltiplo ideal
Canal de broadcast de velocidade R bps
1. quando um nó quer transmitir, ele pode enviar na velocidade R.
2. quando M nós querem transmitir, cada um pode enviar na velocidade média de transmissão R/M
3. totalmente descentralizado:
  nenhum nó especial para coordenar transmissões
  nenhuma sincronização de clocks, intervalos
4. simples
Notes: <number>

## Slide 19: Protocolos MAC: uma taxonomia
Três classes gerais:
Particionamento de canal
  divide o canal em “pedaços menores” (intervalos de tempo, frequência, código)
  aloca pedaço ao nó para uso exclusivo
Acesso aleatório
  canal não dividido, permite colisões
  “recupera” de colisões
“Revezando”
  os nós se revezam, mas os nós com mais a enviar podem receber mais tempo
Notes: <number>

## Slide 20: Protocolos MAC de particionamento de canal: TDMA
TDMA: Time Division Multiple Access
acesso ao canal em “rodadas”
cada estação recebe intervalo de tamanho fixo (tamanho = tempo transm. pacote) a cada rodada
intervalos não usados ficam ociosos
exemplo: LAN de 6 estações, 1, 3, 4 têm pacote, intervalos 2, 5, 6 ociosos
1
3
4
1
3
4
quadro de 6 intervalos
Notes: <number>

## Slide 21: Protocolos MAC de particionamento de canal: FDMA
FDMA: Frequency Division Multiple Access
espectro do canal dividido em bandas de frequência
cada estação recebe banda de frequência fixa
tempo de transmissão não usado nas bandas de frequência fica ocioso
exemplo: LAN de 6 estações, 1, 3, 4 têm pacote, bandas de frequência 2, 5, 6 ociosas
bandas de freq.
tempo
cabo FDM
Notes: <number>

## Slide 22: Protocolos de acesso aleatório
Quando o nó tem um pacote a enviar
  transmite na velocidade de dados R total do canal.
  sem coordenação a priori entre os nós
dois ou mais nós transmitindo ➜ “colisão”,
protocolo MAC de acesso aleatório especifica:
  como detectar colisões
  como recuperar-se de colisões (p. e., via retransmissões adiadas)
Exemplos de protocolos MAC de acesso aleatório:
  slotted ALOHA
  ALOHA
  CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA
Notes: <number>

## Slide 23: Slotted ALOHA
Suposições:
todos os quadros do mesmo tamanho
tempo dividido em intervalos de mesmo tamanho (tempo para transmitir 1 quadro)
nós começam a transmitir somente no início dos intervalos
nós são sincronizados
se 2 ou mais nós transmitem no intervalo, todos os nós detectam colisão
Operação:
quando nó obtém quadro novo, transmite no próximo intervalo
  se não há colisão: nó pode enviar novo quadro no próximo intervalo
  se há colisão: nó retransmite quadro em cada intervalo subsequente com prob. até que haja sucesso
Notes: <number>

## Slide 24
Prós
único nó ativo pode transmitir continuamente na velocidade plena do canal
altamente descentralizado: somente intervalos nos nós precisam estar em sincronismo
simples
Contras
colisões, intervalos desperdiçados
intervalos ociosos
nós podem ser capazes de detectar colisão em menos tempo do que para transmitir pacote
sincronismo de clock
Notes: <number>

## Slide 25: Eficiência do Slotted Aloha
suponha: N nós com muitos quadros a enviar, cada um transmitindo no intervalo com probabilidade p
prob de um nó ter sucesso em um intervalo = p(1-p)N-1
prob de qualquer nó ter sucesso = Np(1-p)N-1
eficiência máxima: ache p* que maximiza Np(1-p)N-1
para muitos nós, com limite de Np*(1-p*)N-1 enquanto N tende a infinito, temos:
Eficiência máxima = 1/e = 0,37
Eficiência: fração durante longo tempo de intervalos bem sucedidos (muitos nós, todos com muitos quadros para enviar)
Na melhor das hipóteses: canal usado para transmissões úteis 37% do tempo!
!
Notes: <number>

## Slide 26: ALOHA puro (não slotted)
Aloha não slotted: mais simples, sem sincronismo
quando quadro chega primeiro
  transmite imediatamente
probabilidade de colisão aumenta:
  quadro enviado em t0 colide com outros quadros enviados em
  [t0-1,t0+1]
Notes: <number>

## Slide 27: Eficiência do Aloha puro
P(sucesso por determinado nó) = P(nó transmite)
P(nenhum outro nó transmite em [p0-1,p0].
P(nenhum outro nó transmite em [p0-1,p0]
= p . (1-p)N-1 . (1-p)N-1
= p . (1-p)2(N-1)
… escolhendo p ideal e depois considerando n -> infinito ...
= 1/(2e) = 0,18
ainda pior que slotted Aloha!
Notes: <number>

## Slide 28: CSMA (Carrier Sense Multiple Access)
CSMA: ouça antes de falar:
se perceber canal ocioso: transmite quadro inteiro
se perceber canal ocupado, adia transmissão
analogia humana: não interrompa os outros!
Notes: <number>

## Slide 29: Colisões CSMA
colisões ainda podem ocorrer:
atraso de propagação significa que dois nós podem não ouvir a transmissão um do outro
colisão:
tempo de transmissão de pacote inteiro desperdiçado
layout espacial dos nós
nota:
papel da distância & atraso de propagação determinando probabilidade de colisão
Notes: <number>

## Slide 30: CSMA/CD (Collision Detection)
CSMA/CD: detecção de portadora, adiada como no CSMA
  colisões detectadas dentro de pouco tempo
  transmissões colidindo abortadas, reduzindo desperdício do canal
detecção de colisão:
  fácil em LANs com fio: mede intensidades de sinal, compara sinais transmitidos, recebidos
  difícil nas LANs sem fio: intensidade do sinal recebido abafada pela intensidade da transmissão local
analogia humana: o interlocutor educado
Notes: <number>

## Slide 31: Detecção de colisão CSMA/CD
Notes: <number>

## Slide 32: “Revezando” protocolos MAC
protocolos MAC de particionamento de canal:
  compartilham canal de modo eficaz e justo com alta carga
  ineficaz com baixa carga: atraso no acesso ao canal, 1/N largura de banda alocada mesmo que apenas 1 nó ativo!
Protocolos MAC de acesso aleatório
  eficaz com baixa carga: único nó pode utilizar o canal totalmente
  alta carga: sobrecarga de colisão
“revezando” protocolos
  procure o melhor dos dois mundos!
Notes: <number>

## Slide 33
Polling (seleção):
nó mestre “convida” nós escravos a alterarem a transmissão
normalmente usado com dispositivos escravos “burros”
preocupações:
  sobrecarga da seleção
  latência
  único ponto de falha (mestre)
mestre
escravos
poll
dados
dados
Notes: <number>

## Slide 34
Passagem de permissão:
permissão de controle passada de um nó para o próximo sequencialmente.
mensagem de permissão
preocupações:
  sobrecarga da permissão
  latência
  único ponto de falha (permissão)
T
dados
(nada a
enviar)
T
Notes: <number>

## Slide 35: Resumo de protocolos MAC
particionamento de canal, por tempo, frequência ou código
  Time Division, Frequency Division
acesso aleatório (dinâmico),
  ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD
  percepção de portadora: fácil em algumas tecnologias (com fio), difícil em outras (sem fio)
  CSMA/CD usado na Ethernet
  CSMA/CA usado na 802.11
revezamento
  polling do site central, passagem de permissão
  Bluetooth, FDDI, IBM Token Ring
Notes: <number>

## Slide 36: Camada de enlace
5.1 Introdução e serviços
5.2 Detecção e correção de erros
5.3 Protocolos de acesso múltiplo
5.4 Endereçamento na camada de enlace
5.5 Ethernet
5.6 Comutadores de camada de enlace
5.7 PPP
5.8 Virtualização de enlace: MPLS
5.9 Um dia na vida de uma solicitação de página Web
Notes: <number>

## Slide 37: Endereçamento MAC e ARP
Endereço IP de 32 bits:
  endereço da camada de rede
  usado para obter datagrama até sub-rede IP de destino
Endereço MAC (ou LAN ou físico ou Ethernet) :
  função: levar quadro de uma interface para outra interface conectada fisicamente (na mesma rede)
  Endereço MAC de 48 bits (para maioria das LANs)
    queimado na ROM da NIC, às vezes também configurável por software
Notes: <number>

## Slide 38: Endereços de LAN e ARP
Cada adaptador na LAN tem endereço de LAN exclusivo
Endereço de broadcast =
FF-FF-FF-FF-FF-FF
= adaptador
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
LAN
(com ou sem fio)
Notes: <number>

## Slide 39: Endereços de LAN (mais)
alocação de endereço MAC administrada pelo IEEE
fabricante compra parte do espaço de endereços MAC (para garantir exclusividade)
analogia:
(a) Endereço MAC: como o CPF
(b) Endereço IP: como o endereço postal
endereço MAC plano ➜ portabilidade
  pode mover placa de LAN de uma LAN para outra
endereço IP hierárquico NÃO portável
  endereço depende da sub-rede IP à qual o nó está conectado
Notes: <number>

## Slide 40: ARP: Address Resolution Protocol
Cada nó IP (hosp., roteador) na LAN tem tabela ARP
Tabela ARP: mapeamentos de endereço IP/MAC para alguns nós da LAN
<endereço IP; endereço MAC; TTL>
  TTL (Time To Live): tempo após o qual o mapeamento de endereço será esquecido (normalmente, 20 min)
Pergunta: Como determinar
endereço MAC de B sabendo
o endereço IP de B?
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
LAN
137.196.7.23
137.196.7.78
137.196.7.14
137.196.7.88
Notes: <number>

## Slide 41: Protocolo ARP: mesma LAN (rede)
A quer enviar datagrama a B, e endereço MAC de B não está na tabela ARP de A.
A envia por broadcast pacote de consulta ARP, contendo endereço IP de B
  endereço MAC de destino = FF-FF-FF-FF-FF-FF
  todas as máquinas na LAN recebem consulta ARP
B recebe pacote ARP, responde para A com seu endereço MAC (de B)
  quadro enviado ao endereço MAC de A (unicast)
A salva em cache par de endereços IP-para-MAC em sua tabela ARP até a informação expirar
  estado soft: informação que expira (desaparece) se não for renovada
ARP é “plug-and-play”:
  nós criam suas tabelas ARP sem intervenção do administrador de rede
Notes: <number>

## Slide 42: Endereçamento: roteando para outra LAN
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
A
74-29-9C-E8-FF-55
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
acompanhamento: enviar datagrama de A para B via R
suponha que A saiba o endereço IP de B
duas tabelas ARP no roteador R, uma para cada rede IP (LAN)
Notes: <number>

## Slide 43
A cria datagrama IP com origem A, destino B
A usa ARP para obter endereço MAC de R para
111.111.111.110
A cria quadro da camada de enlace com endereço MAC de R como destino, quadro contém datagrama IP A-para-B
NIC de A envia quadro
NIC de R recebe quadro
R remove datagrama IP do quadro Ethernet, vê o seu destinado a B
R usa ARP para obter endereço MAC de B
R cria quadro contendo datagrama IP A-para-B e envia para B
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
A
74-29-9C-E8-FF-55
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
Este é um exemplo realmente importante – procure entender bem!
Notes: <number>

## Slide 44: Camada de enlace
5.1 Introdução e serviços
5.2 Detecção e correção de erros
5.3 Protocolos de acesso múltiplo
5.4 Endereçamento na camada de enlace
5.5 Ethernet
5.6 Comutadores de camada de enlace
5.7 PPP
5.8 Virtualização de enlace: MPLS
5.9 Um dia na vida de uma solicitação de página Web
Notes: <number>

## Slide 45: Ethernet
Tecnologia de LAN com fio “dominante”:
barata: US$ 20 para NIC
primeira tecnologia de LAN utilizada em larga escala
mais simples e mais barata que as LANs de permissão e ATM
acompanhou corrida da velocidade: 10 Mbps – 10 Gbps
Projeto original da Ethernet de Metcalfe
Notes: <number>

## Slide 46: Topologia de estrela
topologia de barramento popular até
meados dos anos 90
  todos os nós no mesmo domínio de colisão (podem colidir uns com os outros)
hoje: topologia de estrela prevalece
  comutador ativo no centro
  cada “ponta” roda um protocolo Ethernet (separado) – nós não colidem uns com os outros
comutador
barramento: cabo coaxial
estrela
Notes: <number>

## Slide 47: Estrutura do quadro Ethernet
Adaptador enviando encapsula datagrama IP (ou outro pacote de protocolo da camada de rede) no quadro Ethernet
Preâmbulo:
7 bytes com padrão 10101010 seguido por um byte com padrão 10101011
usado para sincronizar taxas de clock do receptor e emissor
Notes: <number>

## Slide 48
Endereços: 6 bytes
  se adaptador recebe quadro com endereço de destino combinando, ou com endereço de broadcast (p. e., pacote ARP), passa dados do quadro ao protocolo da camada de rede
  caso contrário, adaptador descarta quadro
Tipo: indica protocolo da camada mais alta (principalmente IP, mas outros são possíveis, p. e., Novell IPX, AppleTalk)
CRC: verificado no receptor; se detectar erro, quadro é descartado
Notes: <number>

## Slide 49: Ethernet: não confiável, sem conexão
sem conexão: sem apresentação entre NICs de origem e destino
não confiável: NIC de destino não envia confirmações ou não confirmações à NIC de origem
  fluxo de datagramas passados à camada de rede pode ter lacunas (datagramas faltando)
  lacunas serão preenchidas se aplicação estiver usando TCP
  caso contrário, aplicação verá lacunas
Protocolo MAC da Ethernet: CSMA/CD não slotted
Notes: <number>

## Slide 50: Algoritmo CSMA/CD da Ethernet
1. NIC recebe datagrama da camada de rede e cria quadro
2. Se NIC sentir canal ocioso, inicia transmissão do quadro; canal ocupado, espera até estar ocioso, depois transmite
3. Se NIC transmitir quadro inteiro sem detectar outra transmissão, NIC terminou com o quadro!
4. Se NIC detectar outra transmissão enquanto transmite, aborta e envia sinal de congestionamento
5. Depois de abortar, NIC entra em backoff exponencial: após m colisões, NIC escolhe K aleatoriamente dentre {0,1,2,…,2m-1}. NIC espera
K · 512 tempos de bit, retorna à Etapa 2
Notes: <number>

## Slide 51: CSMA/CD da Ethernet (mais)
Sinal de congestionamento: cuide para que todos os outros transmissores saibam da colisão; 48 bits
Tempo de bit: 0,1 s para Ethernet de 10 Mbps; para K = 1023, tempo de espera cerca de 50 ms
Backoff exponencial:
Objetivo: adaptar tentativas de retransmissão à carga estimada
  carga pesada: espera aleatória será maior
primeira colisão: escolha K a partir de {0,1}; atraso é K · 512 tempos de transmissão de bit
após segunda colisão: escolha K dentre {0,1,2,3}…
após dez colisões, escolha K dentre {0,1,2,3,4,…,1023}
Veja/interaja com applet
Java no site Web da AWL:
altamente recomendado!
Notes: <number>

## Slide 52: Eficiência do CSMA/CD
Tprop = atraso máx. propag. entre 2 nós na LAN
ttrans = tempo para transmitir quadro de tamanho máximo
eficiência vai para 1
  quando tprop vai para 0
  quando ttrans vai para infinito
melhor desempenho que ALOHA: é simples, barato, descentralizado!
Notes: <number>

## Slide 53: Padrões Ethernet 802.3: camadas de enlace e física
muitos padrões Ethernet diferentes
  protocolo MAC e formato de quadro comuns
  diferentes velocidades: 2 Mbps, 10 Mbps, 100 Mbps, 1Gbps, 10G bps
  diferentes meios da camada física: fibra, cabo
aplicação
transporte
rede
enlace
física
protocolo MAC
e formato de quadro
100BASE-TX
100BASE-T4
100BASE-FX
100BASE-T2
100BASE-SX
100BASE-BX
camada física fibra
camada física cobre (par trançado)
Notes: <number>

## Slide 54: Codificação Manchester
usado no 10BaseT
cada bit tem uma transição
permite que clocks nos nós emissor e receptor sejam sincronizados entre si
  desnecessário para um clock centralizado, global entre os nós!
Ei, isso é coisa da camada física!
Notes: <number>

## Slide 55: Camada de enlace
5.1 Introdução e serviços
5.2 Detecção e correção de erros
5.3 Protocolos de acesso múltiplo
5.4 Endereçamento na camada de enlace
5.5 Ethernet
5.6 Comutadores de camada de enlace
5.7 PPP
5.8 Virtualização de enlace: MPLS
5.9 Um dia na vida de uma solicitação de página Web
Notes: <number>

## Slide 56: Hubs
… repetidores da camada física (“burros”) :
  todos os nós conectados ao hub podem colidir uns com os outros
  sem buffering de quadros
  sem CSMA/CD no hub: NICs do hospedeiro detectam colisões
  bits chegando a um enlace saem em todos os outros enlaces na mesma velocidade
par trançado
hub
Notes: <number>

## Slide 57: Comutador (switch)
dispositivo da camada de enlace: mais inteligente que os hubs, têm papel ativo
  armazenam e repassam quadros Ethernet
  examinam endereço MAC do quadro que chega, repassam seletivamente o quadro para um ou mais enlaces de saída quando o quadro deve ser repassado no segmento, usa CSMA/CD para acessar segmento
transparente
  hosps. não sabem da presença de comutadores
plug-and-play, autodidata
  comutadores não precisam ser configurados
Notes: <number>

## Slide 58: Comutador: permite múltiplas transmissões simultâneas
hosps. têm conexão dedicada, direta com comutador
comutadores mantêm pacotes
Protocolo Ethernet usado em cada enlace de chegada, mas sem colisões; full duplex
  cada enlace é seu próprio domínio de colisão
comutação: A-para-A’ e B-para-B’ simultaneamente, sem colisões
  não é possível com hub burro
A
A’
B
B’
C
C’
comutador com seis interfaces
(1,2,3,4,5,6)
1
2
3
4
5
6
Notes: <number>

## Slide 59: Tabela de comutação
P: Como o comutador sabe que A’ se encontra na interface 4, B’ se encontra na interface 5?
R: Cada comutador tem uma tabela de comutação, cada entrada:
  (endereço MAC do nó, interface para alcançar nó, horário)
parece com tab. de roteamento!
P: Como as entradas são criadas, mantidas na tabela comutação?
  algo como um prot. de roteamento?
A
A’
B
B’
C
C’
comutador com 6 interfaces
(1,2,3,4,5,6)
1
2
3
4
5
6
Notes: <number>

## Slide 60: Comutador: autodidata
comutador descobre quais nós podem ser alcançados por quais interfaces
  quando quadro recebido, comutador “aprende” local do emissor: segmento de LAN de chegada
  registra par emissor/local na tabela de comutação
A
A’
B
B’
C
C’
1
2
3
4
5
6
A A’
Source: A
Dest: A’
end. MAC interface TTL
A
1
60
Tabela comutação
(inicialmente vazia)
Notes: <number>

## Slide 61: Switch: filtragem/repasse de quadros
Quando quadro recebido:
1. Registra enlace associado ao host emissor
2. Indexa tabela de comutação usando endereço MAC de destino
3. if entrada encontrada para o destino then {
if dest no segmento do qual o quadro chegou then remove o quadro
else repassa o quadro na interface indicada
}
else inunda
repassa para todas as interfaces, menos aquela em que o quadro chegou
Notes: <number>

## Slide 62: Autoaprendizagem, repasse: exemplo
A
A’
B
B’
C
C’
1
2
3
4
5
6
A A’
Origem: A
Destino: A’
end. MAC interface TTL
Tabela comutação
(inicialmente vazia)
A
1
60
A A’
A A’
destino do quadro desconhecido: inunda
A’ A
local de destino A conhecido: envio seletivo
A’
4
60
Notes: <number>

## Slide 63: Interconectando comutadores
comutadores podem ser conectados
A
B
P: Enviando de A p/G - como S1 sabe repassar quadro destinado a F por S4 e S3?
R: Autoaprendizagem! (funciona da mesma forma que no caso do único comutador!)
S1
C
D
E
F
S2
S4
S3
H
I
G
Notes: <number>

## Slide 64: Multicomutação com autoaprendizagem
Suponha que C envie quadro para I, I responde a C
P: Mostre tabelas de comutação e repasse de pacotes em S1, S2, S3, S4
A
B
S1
C
D
E
F
S2
S4
S3
H
I
G
1
2
Notes: <number>

## Slide 65: Rede institucional
à rede externa
roteador
sub-rede IP
servidor correio
servidor Web
Notes: <number>

## Slide 66: Comutadores versus roteadores
ambos dispositivos de armazenamento e repasse
  roteadores: dispositivos da camada de rede (examinam cabeçalhos da camada de rede)
  comutadores são dispositivos da camada de enlace
roteadores mantêm tabelas de roteamento, implementam algoritmos de roteamento
switches mantêm tabelas de comutação, implementam filtragem, algoritmos de aprendizagem
Notes: <number>

## Slide 67: VLANs: motivação
O que acontece se:
usuário da CC muda para EE, mas quer se conectar ao comutador CC?
único domínio de broadcast:
  todo tráfego de broadcast da camada 2 (ARP, DHCP) cruza a LAN inteira (questões de eficiência, segurança/privacidade)
cada comutador de nível mais baixo tem apenas algumas portas em uso
Ciência da Computação
Engenharia Elétrica
Engenharia da Computação
O que há de errado nesta figura?

## Slide 68: VLANs
VLAN baseada em porta:
portas de comutador agrupadas
(por software de gerenciamento de
comutador) para que único
comutador físico ……
Comutador(es) admitindo capacidades de VLAN podem ser configurados para definir múltiplas LANs virtuais por única infraestrutura de LAN física.
Virtual Local
Area Network
1
8
9
16
10
2
7
…
Engenharia Elétrica
(VLAN portas 1-8)
Ciência da Computação
(VLAN portas 9-15)
15
…
Engenharia Elétrica
(VLAN portas 1-8)
…
1
8
2
7
9
16
10
15
…
Ciência da Computação
(VLAN portas 9-16)
… opere como múltiplos comutadores virtuais

## Slide 69: VLAN baseada em porta
1
8
9
16
10
2
7
…
Engenharia Elétrica
(VLAN portas 1-8)
Ciência da Computação
(VLAN portas 9-15)
15
…
isolamento de tráfego: quadros de/para portas 1-8 só podem alcançar portas 1-8
  também podem definir VLAN com base em endereços MAC das extremidades, em vez de porta do comutador
inclusão dinâmica: portas podem ser atribuídas dinamicamente entre VLANs
roteador
repasse entre VLANS: feito por roteamento (assim como em comutadores separados)
  na prática, fornecedores vendem uma combinação de comutador e roteador

## Slide 70: VLANS spanning multiple switches
porta de tronco: carrega quadros entre VLANS definidas sobre vários comutadores físicos
  quadros repassados dentro da VLAN entre comutadores não podem ser quadros 802.1 comuns (devem ter informação de VLAN ID)
  protocolo 802.1q inclui campos de cabeçalho adicionais para quadros repassados entre portas de tronco
1
8
9
10
2
7
…
Engenharia Elétrica
(VLAN portas 1-8)
Ciência da Computação
(VLAN portas 9-15)
15
…
2
7
3
Portas 2,3,5 pertencem a EE VLAN
Portas 4,6,7,8 pertencem a CS VLAN
5
4
6
8
16
1

## Slide 71
Formato de quadro
802.1Q VLAN
quadro 802.1
quadro 802.1Q

## Slide 72: Camada de enlace
5.1 Introdução e serviços
5.2 Detecção e correção de erros
5.3 Protocolos de acesso múltiplo
5.4 Endereçamento na camada de enlace
5.5 Ethernet
5.6 Comutadores de camada de enlace
5.7 PPP
5.8 Virtualização de enlace: MPLS
5.9 Um dia na vida de uma solicitação de página Web
Notes: <number>

## Slide 73: Controle de enlace de dados ponto a ponto
um remetente, um destinatário, um enlace: mais fácil que enlace de broadcast:
  sem Media Access Control
  desnecessário endereçamento MAC explícito
  p. e., enlace discado, linha ISDN
protocolos DLC ponto a ponto populares:
  PPP (Point-to-Point Protocol)
  HDLC: High level Data Link Control (enlace de dados era considerada “camada alta” na pilha de protocolos!)
Notes: <number>

## Slide 74: Requisitos de projeto do PPP [RFC 1557]
enquadramento de pacote: encapsulamento de datagrama da camada de rede no quadro da camada de enlace de dados
  transporta dados camada de rede de qualquer protocolo da camada de rede (não só IP) ao mesmo tempo
  capacidade de demultiplexar para cima
transparência de bit: deve transportar qualquer padrão de bits no campo de dados
detecção de erro (sem correção)
vida da conexão: detectar, sinalizar falha do enlace à camada de rede
negociação de endereço da camada de rede: extremidades podem descobrir/configurar endereço de rede umas da outras
Notes: <number>

## Slide 75: Não requisitos do PPP
sem correção/recuperação de erro
sem controle de fluxo
entrega fora de ordem OK
sem necessidade de suporte a enlaces multiponto (p. e., protocolo de seleção)
Recuperação de erro, controle de fluxo, reordenação de dados, todos relegados a camadas mais altas!
Notes: <number>

## Slide 76: Quadro de dados PPP
flag: delimitador (enquadramento)
endereço: não faz anda (só uma opção)
controle: não faz nada; no futuro, possíveis campos de controle múltiplo
protocolo: protocolo da camada superior ao qual o quadro é entregue (p. e., PPP-LCP, IP, IPCP etc.)
Notes: <number>

## Slide 77
informação: dados da camada superior sendo transportados
verificação: CRC para detecção de erro
Notes: <number>

## Slide 78: Byte Stuffing
requisito de “transparência de dados”: campo de dados deve poder incluir padrão de flag <01111110>
  P: <01111110> recebido é dado ou é flag?
remetente: inclui (“enche”) byte < 01111110> extra após cada byte de dados < 01111110>
destinatário:
  dois bytes 01111110 em sequência: descarta primeiro byte, continua recebimento de dados
  único 01111110: byte de flag
Notes: <number>

## Slide 79
padrão de byte de flag nos dados a enviar
padrão de byte de flag
mais byte incluído nos dados transmitidos
Notes: <number>

## Slide 80: Protocolo de controle de dados PPP
Antes de trocar dados da camada de rede, pares do enlace de dados devem
configurar enlace PPP (tamanho de quadro máximo, autenticação)
descobrir/configurar informação da camada de rede
  para IP: transportar msgs do IP Control Protocol (IPCP) (campo do protocolo: 8021) para configurar/descobrir endereço IP
Notes: <number>

## Slide 81: Camada de enlace
5.1 Introdução e serviços
5.2 Detecção e correção de erros
5.3 Protocolos de acesso múltiplo
5.4 Endereçamento na camada de enlace
5.5 Ethernet
5.6 Comutadores de camada de enlace
5.7 PPP
5.8 Virtualização de enlace: MPLS
5.9 Um dia na vida de uma solicitação de página Web
Notes: <number>

## Slide 82: Virtualização de redes
Virtualização de recursos: abstração poderosa na engenharia de sistemas:
exemplos da computação: memória virtual, dispositivos virtuais
  máquinas virtuais: p. e., java
  sist. Op. IBM VM dos anos 1960/70
camadas de abstrações: não se preocupe com os detalhes da camada inferior, apenas trate das camadas inferiores de forma abstrata
Notes: <number>

## Slide 83: A Internet: virtualizando redes
1974: múltiplas redes desconectadas
  ARPAnet
  redes de dados-sobre-cabo
  rede de pacotes por satélite (Aloha)
  rede de pacotes por rádio
… diferindo em:
  convenções de endereçamento
  formatos de pacote
  recuperação de erro
  roteamento
ARPAnet
rede por satélite
"A Protocol for Packet Network Intercommunication",
V. Cerf, R. Kahn, IEEE Transactions on Communications,
maio de 1974, pp. 637-648.
Notes: <number>

## Slide 84
ARPAnet
rede por satélite
gateway
camada de inter-rede (IP):
endereçamento: inter-rede aparece como única entidade uniforme, apesar da heterogeneidade da rede local subjacente
rede de redes
Gateway:
“embute pacotes inter-rede no formato de pacote local ou os extrai”
rota (no nível de inter-rede) para próximo gateway
Notes: <number>

## Slide 85: Arquitetura de inter-rede de Cerf & Kahn
O que é virtualizado?
duas camadas de endereçamento: inter-rede e rede local
nova camada (IP) torna tudo homogêneo na camada da inter-rede
tecnologia da rede local subjacente
  cabo
  satélite
  modem telefônico 56K
  hoje: ATM, MPLS
… “invisível” na camada de inter-rede. Parece com uma tecnologia da camada de enlace para IP!
Notes: <number>

## Slide 86: ATM e MPLS
ATM, MPLS separam duas redes por conta própria
  modelos de serviço, endereçamento, roteamento diferentes da Internet
visto pela Internet como enlace lógico conectando roteadores IP
  assim como enlace discado realmente faz parte da rede separada (rede telefônica)
ATM, MPLS: de interesse técnico por si só
Notes: <number>

## Slide 87: Asynchronous Transfer Mode: ATM
Padrão das décadas de 1990/2000 para alta velocidade (155 Mbps a 622 Mbps e mais) arquitetura Broadband Integrated Service Digital Network
Objetivo: transporte integrado, de fim a fim, de voz, vídeo e dados
  atendendo requisitos de temporização/QoS de voz, vídeo (contra modelo de melhor esforço da Internet)
  telefonia da “próxima geração”: raízes técnicas no mundo do telefone
  comutação de pacotes (pacotes de tamanho fixo, chamados “células”) usando circuitos virtuais
Notes: <number>

## Slide 88: Multiprotocol Label Switching (MPLS)
objetivo inicial: agilizar o repasse do IP usando rótulo de tamanho fixo (em vez de endereço IP) para fazer o repasse
  ideias apanhadas da técnicas de Virtual Circuit (VC)
  mas datagrama IP ainda mantém endereço IP!
cabeçalho PPP ou Ethernet
cabec. IP
restante do quadro da camada de enlace
cabec. MPLS
rótulo
Exp
S
TTL
20
3
1
5
Notes: <number>

## Slide 89: Roteadores capazes de usar MPLS
também chamado roteador comutado por rótulo
encaminha pacotes à interface de saída com base apenas no valor do rótulo (não inspeciona endereço IP)
  tabela de repasse MPLS distintas das tabelas de repasse do IP
protocolo de sinalização necessário para configurar repasse
  RSVP-TE
  repasse possível ao longo de caminhos que o IP sozinho não permitiria (p. e., roteamento específico da origem) !!
  usa MPLS para engenharia de tráfego
deve coexistir com roteadores apenas IP
Notes: <number>

## Slide 90: Tabelas de repasse MPLS
Notes: <number>

## Slide 91: Camada de enlace
5.1 Introdução e serviços
5.2 Detecção e correção de erros
5.3 Protocolos de acesso múltiplo
5.4 Endereçamento na camada de enlace
5.5 Ethernet
5.6 Comutadores de camada de enlace
5.7 PPP
5.8 Virtualização de enlace: MPLS
5.9 Um dia na vida de uma solicitação de página Web
Notes: <number>

## Slide 92: Síntese: um dia na vida de uma solicitação Web
viagem pela pilha de protocolos completa!
  aplicação, transporte, rede, enlace
juntando tudo: síntese!
  objetivo: identificar, analisar, entender os protocolos (em todas as camadas) envolvidos no cenário aparentemente simples: solicitar página WWW
  cenário: aluno conecta laptop à rede do campus, solicita/recebe www.google.com

## Slide 93: Um dia na vida: cenário
rede comcast
68.80.0.0/13
rede da Google
64.233.160.0/19
64.233.169.105
servidor Web
servidor DNS
rede da escola
68.80.2.0/24
navegador
página Web

## Slide 94: Um dia na vida… conectando à Internet
o laptop conectando precisa obter seu próprio endereço IP, end. do roteador do 1o salto e do servidor DNS: use DHCP
roteador
(roda DHCP)
DHCP
UDP
IP
Ethernet
Física
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Ethernet
Física
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
Solicitação DHCP encapsulada no UDP, encapsulada no IP, encapsulada na Ethernet 802.1
Quadro Ethernet enviado por broadcast (dest.: FFFFFFFFFFFF) na LAN, recebido no roteador rodando servidor DHCP
Ethernet demultiplexado para IP demultiplexado, UDP demultiplexado para DHCP

## Slide 95
Servidor DHCP formula ACK DHCP contendo endereço IP do cliente, IP do roteador no 1o salto para cliente, nome & endereço IP do servidor DNS
roteador
(roda DHCP)
DHCP
UDP
IP
Ethernet
Física
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Ethernet
Física
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
Encapsulamento no servidor DHCP, quadro repassado (aprendizagem do comutador) através da LAN, demultiplexando no cliente
Cliente agora tem endereço IP, sabe nome e endereço do servidor DNS, endereço IP do seu roteador no primeiro salto
Cliente DHCP recebe resposta ACK do DHCP

## Slide 96: Um dia na vida… ARP (antes do DNS, antes do HTTP)
Antes de enviar solicitação HTTP, precisa de endereço IP de www.google.com: DNS
DNS
UDP
IP
Ethernet
Física
DNS
DNS
DNS
Consulta DNS criada, encap. no UDP, no IP, na Ethernet. Para enviar quadro ao roteador, precisa de endereço MAC da interface do roteador: ARP
Broadcast da consulta ARP, recebido pelo roteador, que responde com resposta ARP dando endereço MAC da interface do roteador
cliente agora sabe endereço MAC do roteador no 1o salto, e agora pode enviar quadro contendo consulta DNS
cons. ARP
Ethernet
Física
ARP
ARP
resp. ARP

## Slide 97: Um dia na vida… usando DNS
DNS
UDP
IP
Ethernet
Física
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
Datagrama IP contendo consulta DNS repassada via comutador da LAN do cliente ao roteador do 1o salto
Datagrama IP repassado da rede do campus para rede comcast, roteado (tabelas criadas por RIP, OSPF, IS-IS e/ou protocolos de roteamento BGP) ao servidor DNS
demultiplexado ao servidor DNS
Servidor DNS responde ao cliente com endereço IP de www.google.com
rede comcast
68.80.0.0/13
servidor DNS
DNS
UDP
IP
Ethernet
Física
DNS
DNS
DNS
DNS

## Slide 98: Um dia na vida… conexão TCP transportando HTTP
HTTP
TCP
IP
Ethernet
Física
HTTP
para enviar solicitação HTTP, cliente primeiro abre socket TCP com servidor Web
segmento SYN TCP (etapa 1 na apresentação de 3 vias) roteado interdomínio com servidor Web
Conexão TCP estabelecida!
64.233.169.105
servidor Web
SYN
SYN
SYN
SYN
TCP
IP
Ethernet
Física
SYN
SYN
SYN
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
servidor Web responde com SYNACK TCP (etapa 2 na apresentação de 3 vias)

## Slide 99: Um dia na via… solicitação/ resposta HTTP
HTTP
TCP
IP
Ethernet
Física
HTTP
solicitação HTTP enviada ao socket TCP
datagrama IP contendo solicitação HTTP roteado para www.google.com
datagrama IP contendo resposta HTTP roteada de volta ao cliente
64.233.169.105
servidor Web
HTTP
TCP
IP
Ethernet
Física
servidor Web responde com resposta HTTP (contendo página Web)
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
página Web finalmente (!!!) exibida

## Slide 100: Capítulo 5: Resumo
princípios por trás dos serviços da camada de enlace de dados:
  detecção e correção de erro
  compartilhamento de canal de broadcast: acesso múltiplo
  endereçamento da camada de enlace
instanciação e implementação de várias tecnologias da camada de enlace
  Ethernet
  LANS, VLANs comutadas
  PPP
  redes virtualizadas como camada de enlace: MPLS
síntese: um dia na vida de uma solicitação Web
Notes: <number>

## Slide 101: Capítulo 5: vamos fazer uma pausa
viagem pela pilha de protocolos completa (exceto a camada física)
conhecimento sólido dos princípios de rede e da prática
….. poderíamos parar aqui… mas há muitos tópicos interessantes!
  redes sem fio
  multimídia
  segurança
  gerenciamento de rede
Notes: <number>