## Slide 1
Capítulo 6 Redes sem fio
e redes móveis
Nota sobre o uso destes slides ppt:
Estamos disponibilizando estes slides gratuitamente a todos
(professores, alunos, leitores). Eles estão em formato do
PowerPoint para que você possa incluir, modificar e excluir
slides (incluindo este) e o conteúdo do slide, de acordo com
suas necessidades. Eles obviamente representam muito
trabalho da nossa parte. Em retorno pelo uso, pedimos apenas
o seguinte:
Se você usar estes slides (por exemplo, em sala de aula)
sem muita alteração, que mencione sua fonte (afinal, gostamos
que as pessoas usem nosso livro!).
Se você postar quaisquer slides sem muita alteração em um
site Web, que informe que eles foram adaptados dos (ou talvez
idênticos aos) nossos slides, e inclua nossa nota de direito
autoral desse material.
Obrigado e divirta-se! JFK/KWR
Todo o material copyright 1996-2009
J. F Kurose e K. W. Ross, Todos os direitos reservados
© 2010 Pearson. Todos os direitos reservados.
slide <number>
Notes: <number>

## Slide 2
Fundamentos:
assinantes telefone sem fio (móvel) agora excede número de assinantes de telefone com fio!
redes de computador: laptops, palmtops, PDAs, telefone preparado para Internet prometem acesso livre à Internet a qualquer hora
dois desafios importantes (mas diferentes)
  sem fio: comunicação por enlace sem fio
  mobilidade: tratar do usuário móvel, que muda o ponto de conexão com a rede
Capítulo 6: Redes
sem fio e redes móveis
Notes: <number>

## Slide 3: Capítulo 6: Esboço
6.1 Introdução
Redes sem fio
6.2 Características de enlaces e redes sem fio
  CDMA
6.3 LANs sem fio 802.11 (“wi-fi”)
6.4 Acesso celular à Internet
  arquitetura
  padrões (p. e., GSM)
Mobilidade
6.5 Gerenciamento da mobilidade: princípios
6.6 IP móvel
6.7 Gerenciamento de mobilidade em redes celulares
6.8 Mobilidade e protocolos de camadas superiores
6.9 Resumo
Notes: <number>

## Slide 4: Elementos de uma rede sem fio
infraestrutura de rede
hospedeiros sem fio
laptop, PDA, telef. IP
executam aplicações
podem ser estáticos (não móvel) ou móveis
  sem fio nem sempre significa mobilidade
Notes: <number>

## Slide 5
infraestrutura de rede
estação-base
normalmente conec-tada à rede com fio
relay – responsável por enviar pacotes entre rede com fio e hospedeiros sem fio em sua “área”
  p. e., torres de células, pontos de acesso 802.11
Notes: <number>

## Slide 6
infraestrutura de rede
enlace sem fio
normalmente usado para conectar disp. móveis à estação-base
também usado como enlace de backbone
protocolo de acesso múltiplo coordena acesso ao enlace
diversas taxas de dados, distância de transmissão
Notes: <number>

## Slide 7: Características de padrões de enlace sem fio selecionados
Notes: <number>

## Slide 8: Elementos de uma rede sem fio
infraestrutura de rede
modo de infraestrutura
estação-base conecta hosp. móveis à rede com fio
transferência: hosp. móvel muda de estação-base fornecendo conexão à rede com fio
Notes: <number>

## Slide 9
modo ad hoc
sem estações-base
nós só podem transmitir a outros nós dentro da cobertura do enlace
nós se organizam em uma rede: roteiam entre si mesmos
Notes: <number>

## Slide 10: Taxonomia da rede sem fio
único salto
múltiplos saltos
infraestrutura
(p. e., APs)
sem infraestrutura
hospedeiro conecta-se à estação-base (WiFi, WiMAX, celular) que se conecta à Internet maior
sem estação-base, sem
conexão com Internet
maior (Bluetooth, redes ad hoc)
hosp. pode ter de
retransmitir por vários nós sem fio para se conectar à Internet
maior: rede em malha
sem estação-base, sem
conexão com Internet
maior. Pode ter de retransmitir para alcançar outro nó sem fio MANET, VANET
Notes: <number>

## Slide 11: Características do enlace sem fio (1)
Diferenças do enlace com fio...
  Redução fora do sinal: sinal de rádio se atenua enquanto se propaga pela matéria (perda do caminho)
  interferência de outras fontes: frequências padrão de rede sem fio (p. e., 2,4 GHz) compartilhadas por outros dispositivos (p. e., telefone); dispositivos (motores) também interferem
  propagação multivias: sinal de rádio reflete-se em objetos e no solo, chegando ao destino em momentos ligeiramente diferentes
... tornam a comunicação por (até mesmo ponto a ponto) enlace sem fio muito mais “difícil”
Notes: <number>

## Slide 12
SNR: razão sinal-ruído
  maior SNR – mais fácil extrair sinal do ruído (uma “coisa boa”)
SNR versus BER
  camada física: aumenta potência -> aumenta SNR -> diminui BER
  SNR: escolha camada física que atende requisito BER, dando vazão mais alta
    SNR pode mudar com a mobilidade: adapta dinamicamente a camada física (técnica de modulação, taxa)
10
20
30
40
QAM256 (8 Mbps)
QAM16 (4 Mbps)
BPSK (1 Mbps)
SNR(dB)
BER
10-1
10-2
10-3
10-5
10-6
10-7
10-4
Notes: <number>

## Slide 13: Características da rede sem fio
Múltiplos remetentes e receptores sem fio criam problemas adicionais (além do acesso múltiplo):
A
B
C
Problema do terminal oculto
B, A escutam um ao outro
B, C escutam um ao outro
A, C não podem ouvir um ao outro
significa que A, C não sabem de sua interferência em B
A
B
C
força do sinal de A
espaço
força do sinal de C
Atenuação do sinal:
B, A escutam um ao outro
B, C escutam um ao outro
A, C não podem escutar um ao outro interferindo em B
Notes: <number>

## Slide 14: Code Division Multiple Access (CDMA)
usado em vários padrões de canais de broadcast sem fio (celular, satélite etc.)
“código” exclusivo atribuído a cada usuário; ou seja, particionamento de conjunto de código
todos usuários compartilham mesma frequência, mas cada usuário tem a própria sequência de “chipping” (ou seja, código) para codificar dados
sinal codificado = (dados originais) X (sequência de chipping)
decodificação: produto interno entre sinal codificado e sequência de chipping
permite que múltiplos usuários “coexistam” e transmitam simultaneamente com o mínimo de interferência (se os códigos forem “ortogonais”)
Notes: <number>

## Slide 15: Codificação/decodificação CDMA
int. 1
int. 0
d1 = -1
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
Zi,m = di.cm
d0 = 1
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
int. 0
saída
do canal
int. 1
saída do canal
saída do canal Zi,m
remetente
código
bits de
dados
int. 1
int. 0
d1 = -1
d0 = 1
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
int. 0
saídas do canal
int. 1
saída do canal
receptor
código
entrada
recebida
Di =  Zi,m.cm
m = 1
M
M
Notes: <number>

## Slide 16: CDMA: interferência de dois remetentes
Notes: <number>

## Slide 17: Capítulo 6: Esboço
6.1 Introdução
Redes sem fio
6.2 Características de enlaces e redes sem fio
  CDMA
6.3 LANs sem fio 802.11 (“wi-fi”)
6.4 Acesso celular à Internet
  arquitetura
  padrões (p. e., GSM)
Mobilidade
6.5 Gerenciamento da mobilidade: princípios
6.6 IP móvel
6.7 Gerenciamento de mobilidade em redes celulares
6.8 Mobilidade e protocolos de camadas superiores
6.9 Resumo
Notes: <number>

## Slide 18: LAN sem fio IEEE 802.11
802.11b
  espectro não licenciado de 2,4-5 GHz
  até 11 Mbps
  Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) na camada física
    todos os hospedeiros usam o mesmo código de chipping
802.11a
  intervalo 5-6 GHz
  até 54 Mbps
802.11g
  intervalo 2,4-5 GHz
  até 54 Mbps
802.11n: múltiplas antenas
  intervalo 2,4-5 GHz
  até 200 Mbps
todos usam CSMA/CA para acesso múltiplo
todos têm versões de estação-base e rede ad-hoc
Notes: <number>

## Slide 19: Arquitetura de LAN 802.11
hospedeiro sem fio se comunica com estação-base
  estação-base = ponto de acesso (AP)
Basic Service Set (BSS) (ou “célula”) no modo de infraestrutura contém:
  hospedeiros sem fio
  ponto de acesso (AP): estação-base
  modo ad hoc: apenas hosts
BSS 1
BSS 2
Internet
hub, comutador
ou roteador
AP
AP
Notes: <number>

## Slide 20: 802.11: Canais, associação
802.11b: espectro de 2,4 GHz-2,485 GHz dividido em 11 canais em diferentes frequências
  Admin. do AP escolhe frequência para AP
  possível interferência: canal pode ser o mesmo daquele escolhido pelo AP vizinho!
hospedeiro: precisa associar-se a um AP
  varre canais, escutando quadros de sinalização contendo nome do AP (SSID) e endereço MAC
  seleciona AP para associar-se
  pode realizar autenticação [Capítulo 8]
  normalmente rodará DHCP para obter endereço IP na sub-rede do AP
Notes: <number>

## Slide 21: 802.11: varredura passiva/ativa
AP 2
AP 1
H1
BBS 2
BBS 1
1
2
2
3
4
Varredura ativa:
Broadcast de quadro de solicitação de investigação de H1
Quadro de resposta de investigações enviado de APs
Quadro de resposta de associação enviado: H1 para AP selecionado
Quadro de resposta de associação enviado: AP selecionado para H1
AP 2
AP 1
H1
BBS 2
BBS 1
1
2
3
1
Varredura passiva:
quadros de sinalização enviados dos APs
quadro de solicitação de associação enviado: H1 para AP selecionado
quadro de resposta de associação enviado: H1 para AP selecionado
Notes: <number>

## Slide 22: IEEE 802.11: acesso múltiplo
evita colisões: 2 ou + nós transmitindo ao mesmo tempo
802.11: CSMA – detecta antes de transmitir
  não colide com transmissão contínua de outro nó
802.11: sem detecção de colisão!
  difícil de receber (sentir colisões) na transmissão devido a sinais recebidos fracos (desvanecimento)
  não pode sentir todas as colisões em qualquer caso: terminal oculto, desvanecimento
  objetivo: evitar colisões: CSMA/C(ollision)A(voidance)
A
B
C
A
B
C
força do sinal de A
espaço
força do sinal de C
Notes: <number>

## Slide 23: Protocolo MAC IEEE 802.11: CSMA/CA
remetente 802.11
1 se sentir canal ocioso para DIFS então
  transmite quadro inteiro (sem CD)
2 se sentir canal ocupado então
  inicia tempo aleatório de backoff
  temporizador conta regressivamente enquanto canal está ocioso
  transmite quando temporizador expira
  se não há ACK, aumenta intervalo de backoff aleatório, repete 2
receptor 802.11
- se quadro recebido OK
retorna ACK após SIFS (ACK necessário devido ao problema de terminal oculto)
emissor
receptor
DIFS
dados
SIFS
ACK
Notes: <number>

## Slide 24: Evitando colisões (mais)
ideia: permite que remetente “reserve” canal em vez de acesso aleatório aos quadros de dados: evitar colisões de quadros de dados longos
remetente primeiro transmite pequenos pacotes request-to- -send (RTS) à BS usando CSMA
  RTSs ainda podem colidir uns com os outros (mas são curtos)
BS envia por broadcast clear-to-send (CTS) em resposta a RTS
CTS escutado por todos os nós
  remetente transmite quadro de dados
  outras estações adiam transmissões
Evite colisões de quadro de dados completamente usando pequenos pacotes de reserva!
Notes: <number>

## Slide 25: Prevenção de colisão: troca RTS-CTS
AP
A
B
tempo
RTS(A)
RTS(B)
RTS(A)
CTS(A)
CTS(A)
DATA (A)
ACK(A)
ACK(A)
colisão de reserva
adiamento
Notes: <number>

## Slide 26: Quadro 802.11: endereçamento
controle de quadro
duração
endereço
1
endereço
2
endereço
4
carga útil
CRC
2
2
6
6
6
2
6
0 - 2312
4
controle de seq.
endereço
3
Endereço 2: endereço MAC
do hosp. sem fio ou AP
transmitindo este quadro
Endereço 1: endereço MAC
do hosp. sem fio ou AP a
receber este quadro
Endereço 3: endereço MAC da interface do roteador ao qual AP está conectado
Endereço 4: usado apenas no modo ad hoc
Notes: <number>

## Slide 27
Internet
roteador
AP
H1
R1
end. MAC AP end. MAC H1 end. MAC R1
endereço 1
endereço 2
endereço 3
quadro 802.11
end. MAC R1 end. MAC H1
endereço destino
endereço origem
quadro 802.3
Notes: <number>

## Slide 28
controle quadrol
duração
endereço
1
endereço
2
endereço
4
endereço
3
carga útil
CRC
2
2
6
6
6
2
6
0 - 2312
4
cont. seq.
Tipo
De
AP
Subtipo
Para
AP
Mais
fragm.
WEP
Mais
dados
Ger. energia
Retry
Rsvd
Versão protocolo
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
Quadro 802.11: mais
duração do tempo de transmissão
reservado (RTS/CTS)
# seq. quadro
(para RDT)
tipo quadro
(RTS, CTS, ACK, dados)
Notes: <number>

## Slide 29
hub ou
comutador
AP 2
AP 1
H1
BBS 2
BBS 1
802.11: mobilidade dentro
da mesma sub-rede
roteador
H1 permanece na mesma sub-rede IP: endereço IP pode permanecer o mesmo
comutador: qual AP está associado a H1?
  autoaprendizagem (Cap. 5): comutador verá quadro de H1 e “lembrará” qual porta do comutador pode ser usada para alcançar H1
Notes: <number>

## Slide 30
802.11: capacidades
avançadas
Adaptação de taxa
estação-base, disp. móvel muda taxa de transmissão dinamicamente (técnica de modulação da camada física) enquanto móvel se move, SNR varia
QAM256 (8 Mbps)
QAM16 (4 Mbps)
BPSK (1 Mbps)
10
20
30
40
SNR(dB)
BER
10-1
10-2
10-3
10-5
10-6
10-7
10-4
ponto operacional
1. SNR diminui, BER aumenta quando nó se afasta da estação-base
2. Quando BER se torna muito alto, passa para taxa de transmissão inferior, mas com BER mais baixo
Notes: <number>

## Slide 31
Gerenciamento de energia
nó-para-AP: “Vou dormir até o próximo quadro de sinalização”
  AP sabe não transmitir quadros para esse nó
  nó acorda antes do próximo quadro de sinalização
quadro de sinalização: contém lista de estações móveis com quadros AP-para-móvel esperando para serem enviados
  nó permanecerá acordado se quadros AP-para forémenviados; caso contrário, dorme novamente até próximo quadro de sinalização
Notes: <number>

## Slide 32
M
raio de
cobertura
S
S
S
P
P
P
P
M
S
Dispositivo mestre
Dispositivo escravo
Disp. estacionado (inativo)
P
802.15: rede de área pessoal
menos de 10 m de diâmetro
substituta para cabos (mouse, teclado, fones)
ad hoc: sem infraestrutura
mestre/escravos:
  escravos solicitam permissão para enviar (ao mestre)
  mestre concede solicitações
802.15: evolução da especificação Bluetooth
  banda de rádio 2,4-2,5 GHz
  até 721 kbps
Notes: <number>

## Slide 33
802.16: WiMAX
como 802.11 & celular: modelo de estação-base
  transmissões de/para estação-base por hospedeiros com antena direcional
  transporte de estação-base para estação-base com antena ponto-a-ponto
diferente de 802.11:
  intervalo de ~6 milhas (“cidade em vez de lanchonete”)
  ~14 Mbps
ponto-a-multiponto
ponto-a-ponto
Notes: <number>

## Slide 34
802.16: WiMAX:
escalonamento de downlink,
uplink
quadro de transmissão
  subquadro de downlink: estação-base ao nó
  subquadro de uplink: nó à estação-base
estação-base diz quem receberá (DL-MAP)
e quem enviará (UL-MAP), e quando
padrão WiMAX oferece mecanismo para escalonamento, mas não algoritmo de escalonamento
Notes: <number>

## Slide 35: Capítulo 6: Esboço
6.1 Introdução
Redes sem fio
6.2 Características de enlaces e redes sem fio
  CDMA
6.3 LANs sem fio 802.11 (“wi-fi”)
6.4 Acesso celular à Internet
  arquitetura
  padrões (p. e., GSM)
Mobilidade
6.5 Gerenciamento da mobilidade: princípios
6.6 IP móvel
6.7 Gerenciamento de mobilidade em redes celulares
6.8 Mobilidade e protocolos de camadas superiores
6.9 Resumo
Notes: <number>

## Slide 36
Centro de comutação móvel
Rede de telefone pública e Internet
Centro de comutação móvel
Componentes da arquitetura
de rede celular
conecta células à rede remota
gerencia conf. chamada (adiante!)
trata da mobilidade (adiante!)
MSC
cobre região geográfica
estação-base (BS) semelhante a 802.11 AP
usuários móveis se conectam à rede por BS
interface-ar: protocolo da camada física e enlace entre estação móvel e BS
célula
rede com fio
Notes: <number>

## Slide 37: Redes de celular: o primeiro salto
Duas técnicas para compartilhar espectro de rádio de estação móvel-para-BS
FDMA/TDMA combinado: dividem espectro em canais de frequência, dividem cada canal em intervalos de tempo
CDMA: Code Division Multiple Access
bandas de frequência
intervalos de tempo
Notes: <number>

## Slide 38: Padrões de celular: breve análise
Sistemas 2G: canais de voz
IS-136 TDMA: FDMA/TDMA combinados (América do Norte)
GSM (Global System for Mobile communications): FDMA/TDMA combinados
  mais implementado
IS-95 CDMA: Code Division Multiple Access
IS-136
GSM
IS-95
GPRS
EDGE
CDMA-2000
UMTS
TDMA/FDMA
Não se afogue em uma sopa de letrinhas: use isso apenas como referência
Notes: <number>

## Slide 39
sistemas 2.5 G: canais de voz e dados
para os que não podem esperar pelo serviço 3G: extensões 2G
General Packet Radio Service (GPRS)
  evolução do GSM
  dados enviados em múltiplos canais (se disponíveis)
Enhanced Data rates for Global Evolution (EDGE)
  também evoluído do GSM, usando modulação avançada
  taxas de dados de até 384K
CDMA-2000 (fase 1)
  taxas de dados de até 144K
  evoluído do IS-95
Notes: <number>

## Slide 40
sistemas 3G: voz/dados
Universal Mobile Telecommunications Service (UMTS)
  serviço de dados: High Speed Uplink/Downlink Packet Access (HSDPA/HSUPA): 3 Mbps
CDMA-2000: CDMA em intervalos TDMA
  serviço de dados: 1 x Evolution Data Optimized (1xEVDO) até 14 Mbps
….. mais tópicos de celular (e mais interessantes) devido à mobilidade (fique ligado para ver os detalhes)
Notes: <number>

## Slide 41
Arquitetura de rede 2G (voz)

## Slide 42
Arquitetura de rede 2.5G
(voz + dados)
Detalhe importante: nova rede celular de dados opera em paralelo (exceto na borda) com rede celular de voz existente
rede de voz inalterada no núcleo
rede de dados opera em paralelo

## Slide 43: Capítulo 6: Esboço
6.1 Introdução
Redes sem fio
6.2 Características de enlaces e redes sem fio
  CDMA
6.3 LANs sem fio 802.11 (“wi-fi”)
6.4 Acesso celular à Internet
  arquitetura
  padrões (p. e., GSM)
Mobilidade
6.5 Gerenciamento da mobilidade: princípios
6.6 IP móvel
6.7 Gerenciamento de mobilidade em redes celulares
6.8 Mobilidade e protocolos de camadas superiores
6.9 Resumo
Notes: <number>

## Slide 44: O que é mobilidade?
espectro de mobilidade, do ponto de vista da rede:
sem mobilidade
alta mobilidade
usuário sem fio
móvel usando mesmo ponto de acesso
usuário móvel, passando por ponto de acesso múltiplo enquanto mantém conexões ativas (como o telefone celular)
usuário móvel, conectando/ desconectando da rede usando DHCP.
Notes: <number>

## Slide 45: Mobilidade: vocabulário
rede nativa: “lar” permanente do nó móvel (p. e., 128.119.40/24)
endereço permanente: endereço na rede nativa, sempre pode ser usado para alcançar nó móvel
p. e., 128.119.40.186
agente nativo: entidade que realizará funções de mobilidade em favor do nó móvel, quando esta é remota
rede remota
correspondente
Notes: <number>

## Slide 46: Mobilidade: mais vocabulário
Endereço aos cuidados: endereço na rede visitada.
(p. e., 79,129.13.2)
rede remota
rede visitada: rede em que nó móvel reside atualmente (p. e., 79.129.13/24)
endereço permanente: permanece constante (p. e., 128.119.40.186)
agente externo: entidade na rede visitada que realiza funções de mobilidade em favor do nó móvel.
correspondente: quer se comunicar com nó móvel
Notes: <number>

## Slide 47: Como você contacta um amigo móvel:
procura em todos os catálogos?
liga para seus pais?
espera que ele lhe informe onde está?
Não sei para onde Alice se mudou...
considerando que seu amigo constantemente muda de endereço, como você o encontra?
Notes: <number>

## Slide 48: Mobilidade: técnicas
Deixe que o roteamento cuide disso: roteadores anunciam endereço permanente de nós-móveis-em residência por meio de troca de tabela de roteamento.
  tabelas de roteamento indicam onde cada nó móvel está localizado
  não há mudanças nos sistemas finais
Deixe que os sistemas finais cuidem disso:
  roteamento indireto: comunicação do correspondente ao nó move passa por agente nativo, depois encaminhada ao remoto
  roteamento direto: correspondente recebe endereço externo do nó móvel, envia diretamente a ele
Notes: <number>

## Slide 49
Deixe que o roteamento cuide disso: roteadores anunciam endereço permanente de nós-móveis-em residência por meio de troca de tabela de roteamento.
  tabelas de roteamento indicam onde cada nó móvel está localizado
  não há mudanças nos sistemas finais
Deixe que os sistemas finais cuidem disso:
  roteamento indireto: comunicação do correspondente ao nó móvel passa por agente nativo, depois encaminhada ao remoto
  roteamento direto: correspondente recebe endereço externo do nó móvel, envia diretamente a ele
não
expansível
para milhões
de nós móveis
Notes: <number>

## Slide 50: Mobilidade: registro
Resultado final:
Agente externo sabe sobre nó móvel
Agente nativo sabe local do nó móvel
rede remota
rede nativa
rede visitada
1
nó móvel contacta agente externo na entrada da rede visitada
2
agente externo contacta agente nativo: “este nó móvel reside na minha rede”
Notes: <number>

## Slide 51: Mobilidade via roteamento indireto
rede remota
rede nativa
rede visitada
3
2
4
1
correspondente endereça pacotes usando endereço nativo do nó móvel
agente nativo intercepta pacotes, repassa para agente externo
agente externo recebe pacotes, repassa para nó móvel
nó móvel responde diretamente ao correspondente
Notes: <number>

## Slide 52: Roteamento indireto: comentários
Nó móvel usa dois endereços:
  endereço permanente: usado pelo correspondente (daí o local do nó móvel ser transparente ao correspondente)
  endereço aos cuidados: usando pelo agente nativo para repassar datagrams ao nó móvel
funções do agente externo podem ser feitas pelo próprio nó móvel
roteamento triangular: correspondente – rede nativa - nó móvel
  ineficaz quando correspondente, nó móvel está na mesma rede
Notes: <number>

## Slide 53: Roteamento indireto: movendo entre redes
suponha que o usuário móvel passe para outra rede
  registra com novo agente externo
  novo agente externo registra com agente nativo
  agente nativo atualiza endereço aos cuidados para nó móvel
  pacotes continuam sendo encaminhados ao nó móvel (mas com nodo-endereço aos cuidados)
mobilidade, mudança de redes externas transparente: conexões ativas podem ser mantidas!
Notes: <number>

## Slide 54: Mobilidade via roteamento direto
rede remota
rede nativa
rede visitada
4
2
4
1
correspondente solicita, recebe endereço externo do nó móvel
correspondente repassa a agente externo
agente externo recebe pacotes, repassa a nó móvel
nó móvel responde diretamente ao correspondente
3
Notes: <number>

## Slide 55: Mobilidade via roteamento direto: comentários
contorna problema do roteamento triangular
não transparente ao correspondente: correspondente deve obter endereço aos cuidados do agente nativo
  e se nó móvel mudar a rede visitada?
Notes: <number>

## Slide 56: Acomodando mobilidade com roteamento direto
rede remota
1
rede externa visitada no início da sessão
AE âncora
2
4
novo agente externo
3
5
atente correspondente
correspondente
nova rede externa
agente externo âncora: AE na primeira rede visitada
dados sempre roteados primeiro para AE âncora
quando nó móvel se move: novo AE repassa dados do AE antigo (encadeamento)
Notes: <number>

## Slide 57: Capítulo 6: Esboço
6.1 Introdução
Redes sem fio
6.2 Características de enlaces e redes sem fio
  CDMA
6.3 LANs sem fio 802.11 (“wi-fi”)
6.4 Acesso celular à Internet
  arquitetura
  padrões (p. e., GSM)
Mobilidade
6.5 Gerenciamento da mobilidade: princípios
6.6 IP móvel
6.7 Gerenciamento de mobilidade em redes celulares
6.8 Mobilidade e protocolos de camadas superiores
6.9 Resumo
Notes: <number>

## Slide 58: IP móvel
RFC 3344
tem muitos recursos que já vimos:
  agentes nativos, agentes externos, registro de agente externo, endereços aos cuidados, encapsulamento (pacote dentro de pacote)
três componentes do padrão:
  roteamento indireto de datagramas
  descoberta de agente
  registro com agente nativo
Notes: <number>

## Slide 59: IP móvel: roteamento indireto
Endereço permanente: 128.119.40.186
Endereço aos cuidados: 79.129.13.2
dest: 128.119.40.186
pacote enviado pelo correspondente
dest: 79.129.13.2
dest: 128.119.40.186
pacote enviado pelo agente nativo ao agente externo: pacote dentro de pacote
dest: 128.119.40.186
pacote agente externo-nó móvel
Notes: <number>

## Slide 60: IP móvel: descoberta de agente
anúncio de agente: agentes externo/doméstico anunciam serviço por broadcasting de mensagens ICMP (campo de tipo = 9)
bit R: registro obrigatório
bits H,F: agente doméstico e/ou externo
Notes: <number>

## Slide 61: IP móvel: exemplo de registro
Notes: <number>

## Slide 62
Componentes da arquitetura
de rede celular
correspondente
MSC
MSC
MSC
MSC
MSC
rede telefônica pública com fio
diferentes redes de celular,
operadas por diferentes provedores
lembre-se:
Notes: <number>

## Slide 63: Tratando da mobilidade nas redes celulares
rede nativa: rede do provedor de celular que você assina (p. e., Sprint PCS, Verizon)
  Home Location Register (HLR): banco de dados na rede nativa contendo # de telefone celular permanente, informação de perfil (serviços, preferências, cobrança), informações sobre local atual (poderia estar em outra rede)
rede visitada: rede em que nó móvel reside no momento
  Visitor Location Register (VLR): banco de dados com entrada para cada usuário atualmente na rede
  poderia ser a rede nativa
Notes: <number>

## Slide 64
PSTN
usuário móvel
Mobile
Switching
Center nativo
HLR
rede nativa
rede visitada
correspondente
Mobile
Switching
Center
VLR
GSM: roteamento indireto
ao nó móvel
1
chamada roteada para rede nativa
2
MSC nativo consulta HLR,
obtém número de roaming do nó móvel na rede visitada
3
MSC nativo prepara 2a perna da
chamada a MSC na rede visitada
4
MSC na rede visitada completa chamada
através da estação-base ao nó móvel
Notes: <number>

## Slide 65
Mobile
Switching
Center
VLR
antigo BSS
novo BSS
roteamento antigo
roteamento novo
GSM: transferência
com MSC comum
Objetivo da transferência: rotear chamada via nova estação-base (sem interrupção)
motivos para transferência:
  sinal mais forte de/para novo BSS (conectividade contínua, menos dreno de bateria)
  balanceamento de carga: libera canal no BSS atual
  GSM não comanda por que realizar transf. (política), apenas como (mecanismo)
transferência iniciada pelo BSS antigo
Notes: <number>

## Slide 66
Mobile
Switching
Center
VLR
antigo BSS
1
3
2
4
5
6
7
8
novo BSS
1. Antigo BSS informa ao MSC da transferência iminente, oferece lista de 1 ou mais novos BSSs
2. MSC prepara caminho (aloca recursos) para novo BSS
3. Novo BSS aloca canal de rádio para uso pelo nó móvel
4. Novo BSS sinaliza MSC, antigo BSS: pronto
5. Antigo BSS informa ao nó móvel: realize transferência para novo BSS
6. Nó móvel, novo sinal BSS para ativar novo canal
7. Móvel sinaliza via novo BSS ao MSC: transferência completa. MSC rerroteia chamada
8. Recursos MSC-antigo-BSS liberados
Notes: <number>

## Slide 67
rede nativa
MSC nativo
PSTN
correspondente
MSC
MSC âncora
MSC
MSC
(a) antes da transferência
GSM: transferência
entre MSCs
MSC âncora: primeiro MSC visitado durante chamada
  chamada continua roteada pelo MSC âncora
novos MSCs adicionados ao final da cadeia de MSC enquanto nó móvel se move para novo MSC
IS-41 permite etapa adicional de redução de caminho para encurtar cadeia multi-MSC
Notes: <number>

## Slide 68
rede nativa
MSC nativo
PSTN
correspondente
MSC
MSC âncora
MSC
MSC
(b) após transferência
MSC âncora: primeiro MSC visitado durante chamada
  chamada permanece roteada por MSC âncora
novos MSCs incluídos ao final da cadeia MSC à medida que nó móvel se move para novo MSC
IS-41 permite etapa adicional de redução de caminho para encurtar cadeia multi-MSC
Notes: <number>

## Slide 69: Mobilidade: GSM versus IP móvel
Notes: <number>

## Slide 70: Sem fio, mobilidade: impacto sobre protocolos de camada mais alta
logicamente, impacto deveria ser mínimo…
  modelo de serviço pelo melhor esforço permanece inalterado
  TCP e UDP podem rodar (e rodam) sem fio, móvel
… mas, do lado do desempenho:
  perda de pacote/atraso devido a erros de bit (pacotes descartados, atrasos para retransmissões da camada de enlace) e transferência
  TCP interpreta perda como congestionamento, diminuirá janela de congestionamento sem necessidade
  prejuízos de atraso para tráfego em tempo real
  largura de banda limitada de enlaces sem fio
Notes: <number>

## Slide 71: Capítulo 6: Resumo
Sem fio
enlaces sem fio:
  capacidade, distância
  deficiências do canal
  CDMA
IEEE 802.11 (“wi-fi”)
  CSMA/CA reflete características do canal sem fio
acesso por celular
  arquitetura
  padrões (p. e., GSM, CDMA-2000, UMTS)
Mobilidade
princípios: endereçamento, roteamento a usuários móveis
  redes nativas, visitadas
  roteamento direto, indireto
  endereços aos cuidados
estudos de caso
  IP móvel
  mobilidade em GSM
impacto sobre protocolos da camada mais alta
Notes: <number>